CORA POLY P

Ausschreibungstexte 2012

PL70014A.122

DURIA  Pendelleuchte

CORA POLY P 375 EVG

Anbauleuchte Decke abgependelt, Kunststoff rund Zylinderform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreifach Feder-Schnappverschluss zur Diffusorbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Standardlänge mit Leuchtenkörper 1500mm, Deckenbefestigung Kunststoff, weiß, Kabel weiß.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D375 x H125 mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 22 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL70014A.136

DURIA  Pendelleuchte

CORA POLY P 375 EVG

Anbauleuchte Decke abgependelt, Kunststoff rund Zylinderform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreifach Feder-Schnappverschluss zur Diffusorbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Standardlänge mit Leuchtenkörper 1500mm, Deckenbefestigung Kunststoff, weiß, Kabel weiß.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D375 x H125 mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 36 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfachrohr flach

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL70014A.218

DURIA  Pendelleuchte

AIDA POLY P 375 EVG

Anbauleuchte Decke abgependelt, Kunststoff rund Zylinderform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreifach Feder-Schnappverschluss zur Diffusorbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Standardlänge mit Leuchtenkörper 1500mm, Deckenbefestigung Kunststoff, weiß, Kabel weiß.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D375 x H125 mm

Fassungstyp: GX24q-2

Nennleistung: 2x 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL70015A.140

DURIA  Pendelleuchte

CORA POLY P 480 EVG

Anbauleuchte Decke abgependelt, Kunststoff rund Zylinderform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreifach Feder-Schnappverschluss zur Diffusorbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Standardlänge mit Leuchtenkörper 1500mm, Deckenbefestigung Kunststoff, weiß, Kabel weiß.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D480 x H150 mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 40 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL70015A.155

DURIA  Pendelleuchte

CORA POLY P 480 EVG

Anbauleuchte Decke abgependelt, Kunststoff rund Zylinderform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreifach Feder-Schnappverschluss zur Diffusorbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Standardlänge mit Leuchtenkörper 1500mm, Deckenbefestigung Kunststoff, weiß, Kabel weiß.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D480 x H150 mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 55 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL70015A.236

DURIA  Pendelleuchte

CORA POLY P 375 EVG

Anbauleuchte Decke abgependelt, Kunststoff rund Zylinderform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreifach Feder-Schnappverschluss zur Diffusorbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Standardlänge mit Leuchtenkörper 1500mm, Deckenbefestigung Kunststoff, weiß, Kabel weiß.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D480 x H150 mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 2x 36 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfachrohr flach

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL70015A.318

DURIA  Pendelleuchte

AIDA POLY P 375 EVG

Anbauleuchte Decke abgependelt, Kunststoff rund Zylinderform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreifach Feder-Schnappverschluss zur Diffusorbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Standardlänge mit Leuchtenkörper 1500mm, Deckenbefestigung Kunststoff, weiß, Kabel weiß.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D480 x H150 mm

Fassungstyp: GX24q-2

Nennleistung: 3x 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL70015A.2240

DURIA  Pendelleuchte

CORA POLY P 480 EVG

Anbauleuchte Decke abgependelt, Kunststoff rund Zylinderform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreifach Feder-Schnappverschluss zur Diffusorbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Standardlänge mit Leuchtenkörper 1500mm, Deckenbefestigung Kunststoff, weiß, Kabel weiß.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D480 x H150 mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 1x 22 Watt und 1x 40 Watt  T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)